TECHNIKAI ADATLAP

BAM 849

Hot-melt ragasztó

Szélkenésre is használható ragasztó  *  Kiváló tapadás *  Sokoldalú használhatóság *

Az alacsony olvadék viszkozitása biztosítja a tiszta futtatást. A magas tack érték, a hosszú nyitott idő, a kiemelkedő tapadás alkalmassá teszi a legkülönbözőbb papírokon és borítókon a biztos alkalmazást. Igen jól használható periodikumok, zsebkönyvek, telefonkönyvek, katalógusok stb.ragasztásához.

Alkalmazási javallat

Fúvókás vagy kerekes felhordás. Javasolt felhasználási hőmérséklet az alapanyagtól függően 150-170°C.

Tisztítás

BAM Solve, hidegen tisztító szer - 5 literes műanyag flakonban.

BAC 821, melegen tisztító szer – 20 kg-s zsákban

Technikai jellemzők

Ragasztó típusa Szintetikus polimer bázisú hot-melt

Brookfield viszkozitás (BA QA101) Lásd a fenti görbén a tipikus értékeit

Viszkozitás a javasolt alkalmazási hőmérsékleten 1500 cP 160°C-nál (tipikus érték)

Gyűrűs-Golyós lágyulási pont (BA QA102) 70°C (tipikus érték)

Ragasztó nyitott ideje Hosszú

Ragasztó olvadékának tack értéke Nagyon magas

Szín Halvány sárga

Csomagolás 12 kg-s dobozban

FDA megfelelősség

A ragasztó összes alkotórésze jóváhagyva American FDA által CFR 21.175.105 szám alatt.

TDS száma/kelte BAM 849 – kibocsátás: 4, November 2007. PA

Egészség és biztonság

Használjon védőruházatot és legyen elővigyázatos amikor használja a forró folyadékot.

Égési seb Ne kísérelje meg eltávolítani a bőrről a kihűlt ragasztót – kérjen orvosi

tanácsot.

Forró gázok Ne lélegezze be. Jól szellőztetett területen használja.

Tűzveszély Az ajánlott hőmérsékleten használja.

Hőmérsékleti stabilitás

Az összes Beardow Adams hot-melt ragasztó összetétele, minimalizálja az emelkedett hőmérséklet

veszélyeit. A gép tiszta futásához tartsa az ajánlott felhasználási hőmérsékleten. Ellenőrizze a

hőfokszabályzót rendszeresen, mely soha ne haladja meg a 200°C-t.

Raktározás

Raktározza tiszta száraz helyen, ahol a hőmérséklet 5 és 30°C között van. A tárolóedényt tartsa zárva.

Először a régebbi készletet használja el.

További tanácsok

Beardow Adams’ technikai részlegének magasan képzett tagjai mindig elérhetőek, hogy segítsenek

megoldani a ragasztási problémáit és általános tanácsokkal is szolgálnak. Amennyiben igényli ezeknek a hotmelt

ragasztóknak vagy egyéb termékünknek a technikai részleteit, kérjük vegye fel a kapcsolatot a

laboratoriumunkkal.

Kérjük vegye figyelembe

Ennek az adatlapnak az állításai a Beardow Adams gyakorlati tapasztalataiból származó és a szakképzett

munkatársainak nagyon gondos laboratóriumi elemzése az Angol Szabvány és hasonló tesztelési eljárások

alapján készültek. Nem ad garanciát a késztermékre vonatkozólag, mivel mindegyik speciális felhasználás,

mint a feltételek az alapanyag stb. egyénileg különböző eset.

Az összes termékpróbát és végfelhasználói tesztet el kellene végezni és helyesen kiértékelni – igény szerint -

speciális körülmény mellett.