Műszaki leírás -­‐ Planatol 94/5B

diszperziós ragasztó

tulajdonságok

Vizes, gyorsan felvihető diszperziós ragasztó.

Viszkozitás kb. 6500 mPas (Epprecht bevizsgálási módszer

szerint 20°C, 293K esetén)

PH érték kb. 5 (293K)

Szín fehér

Ragasztó bevonat flexibilis, transzparens, után-­‐ragasztható

felhasználás

A Planatol AD 94/5B kiváló tapadása révén széles körben felhasz-­‐

nálható akár kemény felületeken is, mint a karton, fólia, szövet, filc,

műbőr, vászon, gyapjú, lakkozott felületek, bármely papír.

Alkalmas kartonok, hajtogatott dobozok papírzacskók, előzékpapírok,

ívek, etikettek, zárjegyek gyártásához és ragasztásához, kasírozáshoz és

egyéb apró munkákhoz.

Minden jelenleg használatos géphez alkalmas.

A szórófejes felhordás korlátozottan lehetséges (nyomórendszertől,

szórófej-­‐átmérőtől függően). A Planatol AD 94/5B manuálisan is

felhordható.

Igény esetén vízzel hígítható.

A gép tisztítását, az eszközöket és a felhordókészülékeket hideg vízzel

ajánlott végezni. A megszáradt ragasztó Planatolin D-­‐vel eltávolítható.

tárolás

Hűvös, fagymentes helyen lezárt eredeti csomagolásban. A ragasztót

hat hónapon belül fel kell használni.

A Planatol AD 94/5B az alábbi anyagokat ragasztja

acetátfólia, alufólia, celofán, chromolux karton, etikettpapír, filc,

szövet, üveg, aranyfólia, kemény szálas anyag, fa, karton, műbőr,

műnyomópapír, gyapjú, lakkozott felületek, lakkozott papír és karton,

bőr, vászon, NCR etikettek, papír, PE fotópapír, pergamen, PVC fólia,

kemény PVC, puha PVC, PVDC fólia, polyolefin (korlátozottan : ezüstfólia, styropor )