Műszaki leírás										PLANATOL®

PLANATOL VP 1235 HM

Tulajdonságok

- EVA bázisú csomagolástechnikai célra használatos hőre lágyuló, ragasztó, mely mentes mindennemű lágyítószer-, pigment- és töltőanyagoktól.

  - Viszkozitás: 	Haake RS 1 ISO 3219 mérés szerint 443K/170Co fok esetén kb 700 mPas

Haake Haake RS 1 ISO 3219 mérés szerint 423K/150 Co fok esetén kb 1200 mPas.

- Olvadáspont: 	kb. 105 Co

- Kötési idő: 	rövid

- Nyitott idő: 	nagyon rövid

- Színe:		sárga.

- Alkalmazható: 	papír és karton ragasztására,

amennyiben a felület lakkozott vagy kasírozott célszerű előzetes próbaragasztást végezni.

- Kiszerelés:		granulátum formájában 25 kg-s zsákokban

- olvadási stabilitás: kiváló

Flhasználási terület:

- Kartonragasztáshoz in-line (Hurleton Electro Card System) és off-line (pl. Hunkeler) üzemmódban

- Kartondobozok és zsákok lezárásához

- Kartontálcák és hajtogatott papírdobozok gyártásához.

Felhasználás módja:

A ragasztó felvitele pontragasztásos, hengeres vagy tárcsás adagolóval egyaránt lehetséges.

Javasolt feldolgozási hőmérséklet 150-170 Co. Az előmelegítő tartályt célszerű 10-20 Co-al alacsonyabbra állítani.

Az alkalmazási hőmérséklet megváltoztatásával a ragasztó többi paramétere is mint nyitott idő, viszkozitás és a ragasztóerő is megváltozhat. A hosszan tartó melegítés, és a többszöri felmelegítés fokozatos sárgulást eredményezhet. A túl hosszan tartó magas hőmérsékleten való melegítés következtében a ragasztó használhatatlanná válik, ezért célszerű a megolvasztott ragasztóanyag mennyiségét a napi felhasználáshoz igazítani.

Figyelmeztetés:

A hőre lágyuló ragasztók az előírt munkahőmérséklet betartása mellett is gőzt bocsájtanak ki. Ez gyakran kellemetlen szaggal jár. Ha az előírt munkahőmérséklet mértékét hosszabb időn át jelentősen túllépik, fennáll a veszélye annak, hogy káros bomlástermékek képződnek.

A gőzök keletkezésének megakadályozására célszerű elszívást alkalmazni, és az előmelegítő tartályt és a felhordó eszközöket rendszeresen tisztítani.

Tárolás:

A zsákokat hűvös helyen tároljuk, ne pakoljunk sok zsákot egymásra, hogy a granulátum összetapadását elkerüljük.