Műszaki leírás 							Planatol

Planatol VP 1110 HM

Felhasználási terület:

- Alkalmas brosúrák, katalógusok, telefonkönyvek, folyóiratok bármelyik forgalomban lévő automata ragasztókötőgépeken való ragasztására magas sebesség és alacsony feldolgozási hőmérséklet mellett.

- A Planatol VP 1110 HM  különböző hőmérsékleten alkalmazható Two shot eljárással előragasztóként és főragasztóként

- Alkalmas cérnafűzött könyvtestek leenyvezésére és beakasztására brosúrák készítésénél.

Tulajdonságok:

- fehéren pigmentált, közepes ragasztóerejű  kiváló éltapadással rendelkező lágyítómentes, gerincragasztó

- Viszkozitás:

- ca. 1.800mPas	(Haake RS 1, ISO 3219 mérés szerint 170Co /443 K)

ca. 5.800 mPas (Haake RS 1, ISO 3219, 130°C /403K)

- nyitott idő:		közepes

- színe: 			elefántcsont

- szállítás:		granulátum formában 25 kg-s zsákokban

oktabinekben

Felhasználás:

A ragasztó felvitele hengeres adagolóval.

Javasolt munkahőmérséklet (hengerre számítva)

- One shot módban 					130 – 170 Co  (403 – 443 K)

- One shotmód, cérnafűzött könyvtestek leenyvezése 	130 – 140 Co (403 – 413K)

- Two shot előragasztó: 					160 – 180 Co (433 – 453K)

- Two shot főragasztó: 					130 – 160 Co (403 – 433K)

- Az előmelegítő tartályt állítsuk legalább 10 és legfeljebb 40 Co –al alacsonyabbra

Figyelem!

Az alkalmazási hőmérséklet megváltoztatásával a ragasztó többi paramétere is mint nyitott idő, viszkozitás és a ragasztóerő is megváltozhat. A hosszan tartó melegítés, és a többszöri felmelegítés fokozatos sárgulást eredményezhet. A túl hosszan tartó magas hőmérsékleten való melegítés következtében a ragasztó használhatatlanná válik, ezért célszerű a megolvasztott ragasztóanyag mennyiségét a napi felhasználáshoz igazítani.

Ajánlott optimális feltételek:

- a felhordó henger rovátkolásának mélysége			0,5 – 1,0 mm

- a rovátkolás sűrűsége: 					4,0 – 7,0 mm

- pormentes könyvgerinc

- egyenletes ragasztófelhordás a következő mennyiségben:	0,5 – 1,0 mm

A gerincmegmunkálást és a ragasztómennyiségét a papír minőségéhez kell igazítani. A hosszálirányú papíroknál elegendő egy gyengébb rovátkolás. Az alacsonyabb grammsúlyú papíroknál, mint pl. a mélynyomó papírok esetében sűrűbb és mélyebb rovátkolású henger ajánlott. Különösen nehéz, mázolt papíroknál előzetes próba ajánlott.

Figyelmeztetés:

A hőre lágyuló ragasztók az előírt munkahőmérséklet betartása mellett is gőzt bocsájtanak ki. Ez gyakran kellemetlen szaggal jár. Ha az előírt munkahőmérséklet mértékét hosszabb időn át jelentősen túllépik, fennáll a veszélye annak, hogy káros bomlástermékek képződnek.

A gőzök keletkezésének megakadályozására célszerű elszívást alkalmazni, és az előmelegítő tartályt és a felhordó eszközöket rendszeresen tisztítani.

Tárolás:

A zsákokat hideg helyen, és ne egymásra pakolva tároljuk, különben a granulátum összetapad.